# MEDIENINFORMATION

# Würth Elektronik eiSos stellt SMT-Doppeldrossel WE-MCRI vor

Erste Doppeldrossel mit Molding-Technik

Waldenburg, 17. Juli 2018 – Würth Elektronik eiSos, Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente, stellt mit WE-MCRI eine neuartige Doppeldrossel vor: Sie ist die erste ihrer Art mit Molding-Technik am Markt. Eine WE-MCRI eignet sich mit ihrem weichen Sättigungsverhalten vor allem für DC/DC-Wandleranwendungen.

WE-MCRI besteht aus zwei identischen Runddrahtwicklungen, die in ein Metallpulvermaterial eingepresst sind. Die SMT-bestückbare Doppeldrossel mit hervorragender elektrischer Leistung und verbessertem EMV-Verhalten ist dadurch sehr kompakt (10 x 11,5 x 9 mm) und bietet attraktive Möglichkeiten im Leiterplattendesign. Die neue Baureihe ist für einen Nennstrom von bis zu 17 A und einen Sättigungsstrom bis zu 43,5 A ausgelegt. Dank ihres speziellen Wicklungsstils zeichnen sich die Bauteile der WE-MCRI-Serie durch einen herausragenden Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995 aus, was gleichbedeutend mit einer geringeren Streuinduktivität ist. Diese Doppelspeicherdrossel ist die perfekte Lösung für SEPIC- und Ćuk-Wandler, bei denen hohe Nenn- und Sättigungsströme mit einem hohen Kopplungskoeffizienten benötigt werden. Weitere Anwendungen sind Sperrwandler mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1 sowie Aufwärts- und Abwärtswandler mit isolierter sekundärer Ausgangsspannung.

WE-MCRI ist in beliebigen Stückzahlen ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können angefragt werden.

Weitere Informationen unter: https://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-MCRI

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit: http://www.htcm.de/kk/wuerth

Bildquelle: Würth Elektronik eiSos SMT-Doppeldrossel WE-MCRI

Über die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl. Das Produktprogramm umfasst EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Power Module, LEDs, Funktechnik, Steckverbinder, Stromversorgungselemente, Wireless-Power-Spulen, Schalter, Verbindungstechnik und Sicherungshalter. Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG bildet gemeinsam mit ihren spezialisierten Schwesterunternehmen die Würth Elektronik eiSos Gruppe.

Über die Würth Elektronik eiSos Gruppe

Die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG (Fokus: Standardbauelemente), Würth Elektronik iBE GmbH (Fokus: kundenspezifische passive Bauelemente für Automotive), Wurth Electronics Midcom Inc. (Fokus: kundenspezifische induktive Bauelemente), Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Fokus: kundenspezifische Steckverbinder) und IQD Frequency Products Ltd (Fokus: frequenzgebende Bauteile) bilden die Würth Elektronik eiSos Gruppe. Aus der ehemaligen Tochter AMBER wireless GmbH mit dem Fokus auf Lösungen zur drahtlosen Datenübertragung wurde 2018 die Division Wireless Connectivity and Sensors der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 6 700 Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen Umsatz von ca. 653 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv.

Durch die Technologiepartnerschaft mit dem Formel-E-Team Audi Sport ABT Schaeffler und die Unterstützung der Formel-E-Rennserie zeigt die Unternehmensgruppe ihre Innovationsstärke im Bereich eMobility 
(www.we-speed-up-the-future.com). Auch andere globale Wachstumsmärkte wie Energy Harvesting, Internet of Things und Wireless Communication werden mit innovativen Produkten adressiert.

Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer für Montage- und Befestigungstechnik.

Würth Elektronik: more than you expect!

Weitere Informationen unter www.we-online.de

| Weitere Informationen: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Sarah Hurst Max-Eyth-Straße 1 74638 Waldenburg Telefon: +49 7942 945-5186 E-Mail: sarah.hurst@we-online.de www.we-online.de | Pressekontakt: HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstraße 21 81249 München Telefon: +49 89 500778-20 Telefax: +49 89 500778-77 E-Mail: b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |